ЗНАЧЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

Значения кодов неисправности для системы Fenix 5.2

Код неисправности

1-1-1 Никаких неисправностей не обнаружено

1-1-2 Неисправность блока электронного управления

1-1-3 Бедная рабочая смесь при асинхронном впрыске

1-1-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 1

1-2-1 Сигнал датчика абсолютной температуры в коллекторе отсутствует или дефектный

1-2-2 Сигнал датчика температуры воздуха на входе отсутствует или дефектный

1-2-3 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости отсутствует или дефектный

1-2-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 2

1-3-2 Слишком низкое или слишком высокое напряжение аккумулятора

1-3-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 3

1-4-3 Отсутствует или ошибочный сигнал переднего датчика детонации

1-4-4 Сигнал нагрузки отсутствует или дефектный

1-4-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 4

1-5-2 * Отсутствует или ошибочный сигнал клапана воздушного нагнетателя

1-5-4 * Утечка в EGR системе

1-5-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 5

2-1-2 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика нагретого кислорода

2-1-4 Отсутствует сигнал датчика вращения двигателя

2-2-1 Топливная смесь при синхронном впрыске слишком бедна на средних нагрузках

2-2-2 Отсутствует и ошибочный сигнал главного реле

2-2-3 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика воздушного клапана холостого хода

2-2-5 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика давления кондиционированного воздуха

2-3-1 Топливная смесь при синхронном впрыске слишком богата на средних нагрузках

2-3-2 Топливная смесь при синхронном впрыске слишком бедна на холостых оборотах

2-3-3 Расход воздуха при синхронном впрыске на холостом ходу вне диапазона управления

2-3-5 * Отсутствует или ошибочный сигнал EGR контроллера

2-4-1 * Нарушение потока системы EGR

2-4-3 Сигнал положения дроссельной заслонки за пределами диапазона напряжения

2-4-4 Контроль детонации на пределе

3-1-1 Отсутствует сигнал датчика скорости транспортного средства [спидометра)

3-1-3 * Отсутствует или ошибочный сигнал EVAP клапана

3-1-4 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика положения распределительных валов

3-2-3 Ошибочный сигнал лампы индикатора помех

3-2-5 Потеря памяти блока электронного управления

3-3-5 Посылка сигнала на лампу индикатора сбоя из автоматического блока электронного управления трансмиссии

3-4-2 Ошибочный сигнал управления реле системы кондиционирования воздуха

3-4-3 Ошибочный сигнал управления реле топливного насоса

4-1-1 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки за пределами по напряжению

4-1-3 * Сигнал датчика температуры EGR отсутствует или дефектный

4-3-2 Высокая температура в блоке электронного управления

4-3-3 Сигнал заднего датчика детонации отсутствует или дефектный

4-3-5 Медленная реакция датчика кислорода

4-4-2 * Сигнал реле нагнетателя воздуха отсутствует или дефектный

5-1-1 Топливная смесь при синхронном впрыске слишком богата на холостом ходу

5-1-2 Топливная смесь при асинхронном впрыске слишком богата

5-1-3 Чрезмерна высокая температура в блоке электронного управления

5-1-4 Неисправность вентилятора системы охлаждения на средней скорости

5-1-5 Неисправность вентилятора системы охлаждения на полной скорости

5-2-1 Неисправность нагревателя датчика кислорода

5-2-3 Сигнал к охлаждающему вентилятору модуля блока электронного управления закорочен на +12 В

5-2-4 Ошибочный управляющий сигнал крутящего момента трансмиссии

5-3-5 Неисправен клапан регулятора турбокомпрессора

* Применимо только к двигателям с определенным оборудованием защиты окружающей среды

Коды выделенные красным цветом - это означает что ,зажигается лампа "ЛЯМБДА" на приборной панели, сигнализирующая неисправность в системе управления двигателем .

Коды неисправности антиблокировочной системы (ABS) и системы управления тяговой силой (TRACS)

Код неисправности Значение

1-1-1 Никакой неисправности не обнаружено

1-2-1 Датчик скорости левого переднего колеса - дефектный сигнал при скорости до 25 миль в час (40 км/ч)

1-2-2 Датчик скорости правого переднего колеса - дефектный сигнал при скорости до 25 миль в час (40 км/ч)

1-2-3 Датчик скорости левого заднего колеса - дефектный сигнал при скорости до 25 миль в час (40 км/ч)

1-2-4 Датчик скорости правого заднего колеса - дефектный сигнал при скорости до 25 миль в час (40 км/ч)

1-2-5 Неверный сигнал датчика какого- либо колеса в течение продолжительного времени

1-3-5 Неисправность блока управления.

1-4-1 Неисправен датчик положения тормозной педали, короткое замыкание на массу или на +12 В

1-4-2 Неисправен выключатель стоп-сигнала, обрыв или короткое замыкание в цепи

1-4-3 Неисправность памяти блока электронного управления

1-4-4 Перегрев тормозных дисков [только для автомобилей с системой управления тяговой силой]

1-5-1 Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике левого переднего колеса.

1-5-2 Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике правого переднего колеса.

1-5-5 Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике заднего моста.

2-1-1 Датчик скорости левого переднего колеса - нет сигнала при смещении

2-1-2 Датчик скорости правого переднего колеса - нет сигнала при смещении

2-1-3 Датчик скорости левого заднего колеса - нет сигнала при смещении

2-1-4 Датчик скорости правого заднего колеса - нет сигнала при смещении

2-1-5 Обрыв или короткое замыкание на реле клапанов.

2-2-1 Датчик скорости левого переднего колеса - нет сигнала антиблокировочной системы

2-2-2 Датчик скорости правого переднего колеса - нет сигнала антиблокировочной системы

2-2-3 Датчик скорости левого заднего колеса - нет сигнала антиблокировочной системы

2-2-4 Датчик скорости правого заднего колеса - нет сигнала антиблокировочной системы

2-3-1 Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса.

2-3-2 Отсутствует сигнал датчика правого переднего колеса.

2-3-5 Отсутствует сигнал датчика заднего моста.

3-1-1 Датчик скорости левого переднего колеса - обрыв или короткое замыкание цепи

3-1-2 Датчик скорости правого переднего колеса - обрыв или короткое замыкание цепи

3-1-3 Датчик скорости левого заднего колеса - обрыв или короткое замыкание цепи

3-1-4 Датчик скорости правого заднего колеса - обрыв или короткое замыкание цепи

3-2-1 Датчик скорости левого переднего колеса - неустойчивый сигнал на скорости свыше 25 миль в час(40 км/ч)

3-2-2 Датчик скорости правого переднего колеса - неустойчивый сигнал на скорости свыше 25 миль в час(40 км/ ч)

3-2-3 Датчик скорости левого заднего колеса - неустойчивый сигнал на скорости свыше 25 миль в час (40 км/ч)

3-2-4 Датчик скорости правого заднего колеса - неустойчивый сигнал на скорости свыше 25 миль в час (40 км/ ч)

4-1-1 Впускной клапан левого переднего тормоза - обрыв или короткое замыкание цепи

4-1-2 Возвратный клапан левого переднего тормоза - обрыв или короткое замыкание цепи

4-1-3 Впускной клапан правого переднего тормоза - обрыв или короткое замыкание цепи

4-1-4 Возвратный клапан правого переднего тормоза - обрыв или короткое замыкание цепи

4-1-5 Обрыв или короткое замыкание в заднем клапане.

4-2-1 Впускной клапан задних тормозов - обрыв или короткое замыкание цепи

4-2-2 Возвратный клапан задних тормозов - обрыв или короткое замыкание цепи ,дефект в цепи катушки клапана

4-2-3 Клапан системы управления тяговой силой - обрыв или короткое замыкание цепи (только для автомобилей с системой управления тяговой силой

4-2-4 Датчик давления системы управления тяговой силой - обрыв или короткое замыкание цепи (только для автомобилей с системой управления тяговой силой)

4-3-1Управляющий модуль общий дефект аппаратных средств

4-3-2Управляющий модуль общий дефект интерференции

4-4-1 Сбой в блоке электронного управления

4-4-2 Гидравлический модулятор - низкое давление насоса

4-4-3 Гидравлический модулятор - повреждение в электрической или механической части двигателя насоса

4-4-4 Гидравлический модулятор - нет подвода питания к клапанам

4-4-5 Управляющий модуль общий дефект клапана

Электронная система управления климатом (ЕСС)

Значение неисправности

1-1-1 Неисправности не обнаружены диагностической системой.

1-2-1 Наружный датчик температуры, закорочен на массу

1-2-2 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик наружной температуры

1-2-3 Внутренний датчик температуры со стороны водителя закорочен на массу

1-2-4 Разорвана цепь или закорочен на +12В внутренний датчик температуры со стороны водителя

1-2-5 Внутренний датчик температуры со стороны пассажира закорочен на массу

1-2-6 Разорвана цепь или закорочен на +12 В внутренний датчик температуры со стороны пассажира

1-3-1 Датчик температуры воздуховода со стороны водителя закорочен на массу

1-3-2 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик температуры воздуховода со стороны водителя

1-3-3 Датчик температуры воздуховода со стороны пассажира закорочен на массу

1-3-4 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик температуры воздуховода со стороны пассажира

1-3-5 Нет сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

1-4-1 Плохой сигнал от переключателя установки температуры со стороны водителя

1-4-3 Плохой сигнал от переключателя установки температуры со стороны пассажира

1-4-5 Плохой сигнал от переключателя выбора функции

1-5-1 Сигнал датчика скорости вентилятора отсутствует или слишком высок

1-5-2 Сигнал датчика скорости вентилятора закорочен на массу

1-6-1 Неисправность датчика солнца (в громкоговоритель решетка)

Обратите внимание! Используйте лампу для освещения датчика.

Если этого не сделать ,будет зарегистрирован код ошибки, хотя датчик не поврежден.

2-1-1 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки со стороны водителя

2-1-2 Датчик положения двигателя заслонки со стороны водителя закорочен на массу

2-2-1 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки со стороны пассажира

2-2-2 Датчик положения двигатель заслонки со стороны пассажира закорочен на массу

2-3-1 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения двигателя заслонки вентилятора

2-3-2 Датчик положения двигателя заслонки вентилятора закорочен на массу

2-3-3 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки пол/стекло

2-3-4 Датчик положения мотора заслонки пол / стекло закорочен на массу

2-3-5 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки рециркуляции

2-3-6 Датчик положения мотора заслонки рециркуляции закорочен на массу

3-1-1 Двигатель заслонки со стороны водителя закорочен на массу или на +12 В

3-1-2 Двигатель заслонки со стороны пассажира закорочен на массу или на +12 В

3-1-3 Двигатель заслонки вентилятора закорочен на массу или на +12 В

3-1-4 Двигатель заслонки пол / стекло закорочен на массу или на +12 В

3-1-5 Двигателя заслонки рециркуляции закорочен на массу или на +12 В

3-2-1 Увеличенное время срабатывания двигателя заслонки со стороны водителя

3-2-2 Увеличенное время срабатывания двигателя заслонки со стороны пассажира

3-2-3 Увеличенное время срабатывания двигателя заслонки вентилятора

3-2-4 Увеличенное время срабатывания двигателя заслонки пол /стекло

3-2-5 Увеличенное время срабатывания двигателя заслонки рециркуляции

4-1-1 Вентилятор заело или он потребляет чрезмерно большой ток

4-1-2 Вентилятор датчика температуры салона со стороны водителя закорочен на массу

4-1-3 Нет управляющего напряжения на вентиляторе датчика температуры салона на стороне водителя

4-1-4 Заело вентилятор датчика температуры салона на стороне водителя

4-1-5 Вентилятор датчика температуры салона со стороны пассажира закорочен на массу

4-1-6 Нет управляющего напряжения на вентиляторе температуры салона со стороны пассажира

4-1-7 Заело вентилятор датчика температуры салона со стороны пассажира

4-1-8 Нет сигнала управления мощностью вентилятора салона

4-1-9 Неправильный диагностический сигнал уровня мощности вентилятора салона

4-2-0 Неисправность в памяти блока электронного управления

5-1-1 Не выполнена самонастройка предельных позиций двигателя заслонки

Система автопилот (круизконтроль)

1-1-1 Неисправности не обнаружены диагностической системой. ( Скорость не менее 35 км/ч)

1-1-2 Неправильный сигнал скорости

1-2-2 Скорость не превысила 35 км/ч (22 м/ч) , или отсутствует сигнал скорости

2-1-1 Внутренняя неисправность модуля системы управления.

2-1-2 Неисправность в цепи вакуумного насоса или регулятора.

Система безопасности (SRS)

1-1-1 Неисправности не обнаружены диагностической системой.

1-1-2 Внутренний дефект в сенсорном модуле.

1-2-7 Цепь лампы SRS замыкание на массу.

1-2-8 Цепь лампы SRS замыкание на +12 Вольт

2-1-1 Замыкание в цепи подушки SRS руля , высокая емкость

2-1-2 Обрыв в цепи или раскрытие подушки SRS руля ,низкая емкость.

2-1-3 Замыкание в цепи подушки SRS руля на массу.

2-1-4 Замыкание в цепи подушки SRS руля на + 12 Вольт.

2-2-1Замыкание в цепи подушки SRS пассажира ,высокая емкость

2-2-2 Обрыв в цепи или раскрытие подушки SRS пассажира, низкая емкость.

2-2-3 Замыкание в цепи подушки SRS пассажира на массу.

2-2-4 Замыкание в цепи подушки SRS пассажира на + 12 Вольт.

2-3-1 Замыкание в цепи подушки SRS левого сидения ,высокая емкость

2-3-2 Обрыв в цепи или раскрытие подушки SRS левого сидения, низкая емкость.

2-3-3 Замыкание в цепи подушки SRS левого сидения на массу.

2-3-4 Замыкание в цепи подушки SRS левого сидения на + 12 Вольт.

2-4-1 Замыкание в цепи подушки SRS правого сидения ,высокая емкость

2-4-2 Обрыв в цепи или раскрытие подушки SRS правого сидения, низкая емкость.

2-4-3 Замыкание в цепи подушки SRS правого сидения на массу.

2-4-4 Замыкание в цепи подушки SRS правого сидения на + 12 Вольт.

Иммобилайзер

1-1-2 Модуль управления, внутренняя неисправность

1-2-1 PIN-код не программируется

1-2-2 Модуль управления не инициализирован

1-3-2 Ключевые коды не запрограммированы

2-1-3 Связь с модулем управления двигателем, нарушение связи

2-1-4 Связь с модуля управления двигателем, неверный MIN-код

2-2-5 Ошибка при программировании ключевого кода

2-3-3 Кольцевая антенна, нарушение соединения

2-3-4 Связь с ответчиком, нет связи

2-3-5 Неопознанный ключ, не записан в памяти

3-1-2 Канал связи с модулем управления двигателем, короткое замыкание на "массу"

3-2-1 Инициализирующий сигнал с модуля управления двигателем отсутствует

3-3-3 Цепь управления VGLA, дефект в цепи VGLA